Стандарты качества полиграфической продукции

Состав требований к качеству продукции

Требования к качеству полиграфической продукции включают:

- Международные, государственные и отраслевые стандарты

- Требования, не установленные непосредственно заказчиками, но необходимые для использования продукции в соответствии с ее установленным или общеизвестным назначением (санитарно-гигиенические)

- Нормативы, установленные производителями оборудования

Согласование требований к качеству продукции

Согласование требований к качеству продукции и определение возможностей их выполнения проводятся до заявления об обязательстве выполнения заказа (до заключения договора, до принятия изменений к договору).

ООО «Аква Арт Принт», гарантирует, что в момент заключения договора:

- Требования к качеству каждого конкретного заказа определены и согласованы с Заказчиком

- В тех случаях, когда результаты каких-либо технологических процессов не могут быть проверены путем измерений, определяются и согласовываются с Заказчиком критерии, на основании которых качество продукции считается приемлемым

- Требования к заказу, отличающиеся от установленных, должны быть согласованы сторонами

- Требования, относящиеся к качеству представляемых Заказчиком оригиналов и используемых материалов согласованы

- Установлено, что ООО «Аква Арт Принт», имеет все необходимые возможности для выполнения определенных требований

- Требования к подготовке оригиналов зафиксированы в Приложении к договору на выполнение заказа и подписаны двумя сторонами

# Требования к качеству материалов и оригиналов

- Материалы, применяемые для изготовления изданий, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий. Показатели качества импортных материалов не должны быть ниже требований, установленных в отечественных нормативных документах.

- Качество всех используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами качества, гигиеническими сертификатами и сертификатами соответствия

- Соответствие качества материалов используемой технологии, возможностям оборудования и требованиям заказчика должно проверяться при проведении тестов

- Принимаемые в производство оригиналы должны соответствовать Техническим требованиям к исходным материалам, изложенным в Приложении №1 к Договору

Качество печати

Общие требования

- Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам и цветопробе (проверенной и подписанной технологом) по цветовым координатам краски, характеру и размерам элементов изображения.

- На тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок.

- Допустимое не совмещение фальца относительно меток в готовых тетрадях, в зависимости от объема (полосности) тетради, приведены для рулонных бумаг плотностью от 45 до 115 г/м2:

| Точность фальцовки, мм | 8-20 стр. тетрадь | 24-32 стр. тетрадь | 40-64 стр. тетрадь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ±1,3 | ±1,5 | ±1,7 |

- При наличии разворотных и стыковочных элементов изображения в тетради допустимые отклонения в их позиционировании суммируются, согласно допускам на точность фальцовки.

- В процессе печатания тиража на оттиске могут появляться малозначимые дефекты, которые существенно не влияют на использование продукции по назначению и ее долговечность. К ним можно отнести «марашки», «царапины», «пятна».

- Допустимо (на основании внутренних инструкций и требований по качеству предприятия) наличие «марашек» (элементов бумажной пыли) на оттиске размером не более 1,5 мм в количестве 2-х шт. на 0,35 м² печатного листа и в том случае, если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках.

- Допустимо (на основании внутренних инструкций предприятия) наличие царапин не более одной на 0,35 м2 печатного листа размером по длине не более 8 мм. и ширине не более 0,1 мм., не искажающих текстовой информации или не расположенных на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках.

- Допустимо (на основании внутренних инструкций и требований по качеству предприятия) наличие «пятен» (элементов представляющих собою капли краски или капли смывочного раствора попавшие на оттиск в процессе печати тиража) на оттиске площадью 0,35 м² печатного листа и в том случае, если данный элемент не искажает текстовой информации или не расположен на лицах в фотографических участках изображения, а также на имиджевых рекламных блоках. Пятна относятся к случайным дефектам и входят в суммарный процент несоответствий в тираже (при тираже до 100000 – 0.5 %, свыше 100000 – 0.2 %)

- Издания, изготовленные на рулонных печатных машинах (М-600, Sunday) с проклейкой корешка либо обрезкой с 3-х сторон или скреплённые шитьём проволокой.

- Обрезка на Rima-Sistem должна соответствовать утверждённому макету.

- Точность соблюдения формата:

А4 (16 полос) ± 1мм.

А4 (24 полосы) ± 1 мм.

А4 (48 полос и более) ± 1,5 мм.

А3 (24 полосы) ± 1,5 мм.

Для газетных бумаг А3,А4 ± 2,0 мм.

- Допустимы малозаметные следы от ножей на обрезе (каскадная резка)

- Допустимы отклонения от обрезного формата, что связано с усадкой бумажного полотна в процессе печати

При печати «листовок» с четырёхсторонней обрезкой на ролевой печатной машине, на бумагах до 60 г/м², допуск на точность соблюдения формата обрезки до 1,5 мм., для газетных бумаг всех видов до 2мм

- Шитьё скобой на печатной машине Sunday:

- вид скобы (загиб «ножек») обусловлен конструкцией швейного аппарата.

- допустимое смещение скоб от линии фальца ± 0,5 мм.

- Проклейка в корешковой зоне издания.

Ширина клеевой полосы 2 мм в каждую сторону от корешка.

(от меток обрезного формата необходим отступ по 10 мм на разрыв клея, это необходимо для предотвращения загрязнения клеем деталей фальцаппарата и полуфабрикатов).

- Совмещение красок

Изображения на оттисках, отпечатанных цветными красками, должны быть точно совмещены. Допустимые отклонения в зависимости от вида продукции должны быть не более:

- Листовая печать 0,08 мм

- Рулонная печать Heatset 0,1 мм

- Рулонная газетная печать 0,3 мм

Цветовые характеристики оттисков

- Тиражные оттиски должны соответствовать листу-эталону утвержденного «В печать» и значению координат в цветовом пространстве CIE L*a*b для плашек, напечатанных триадными красками. Координаты плашечных цветов определяются классом бумаги и соответствующему ему базовому стандарту.

- Утверждение листа-эталона «В печать» производится Заказчиком или мастером печатного цеха путем сравнения оттисков с утвержденной цветопробой.

- В случае отсутствия цветопробы, при согласовании с заказчиком, печать производится по значениям координат в цветовом пространстве CIE L*a*b в соответствии с Medien Standard Druck 2008 (разработанным институтом Fogra и базирующемся на ISO 12647-2:2007), обозначенных в таблице 1.

## Таблица 1: Значения цветовых координат Medien Standard Druck 2008**

| Тип бумаги | Бумага 1 | Бумага 2 | Бумага 3 | Бумага 4 | Бумага 5 | Бумага 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L* / a* / b* | L* / a* / b* | L* / a* / b* | L* / a* / b* | L* / a* / b* | L* / a* /b* |
| Black (K) | 16/0/0 | 20/0/0 | 23,4/1,1/,21 | 22,2/0,9/2,1 | 29/1/2 | 31/1/1 |
| Cyan (C) | 54/-36/-49 | 55/-36/-44 | 54,2/-32,1/-41,2 | 53,8/-35,1/-37,7 | 52/-25/-31 | 58/-25/-43 |
| Magenta (M) | 46/72/-5 | 46/70/-3 | 47,7/64,4/-2,7 | 46,7/63,2/-3,2 | 50/52/-1 | 54/58/-2 |
| Yellow (Y) | 87/-6/90 | 84/-5/88 | 81,4/-2,1/77,3 | 80,4/-1,9/82,7 | 76/-1/66 | 86/-4/75 |
| Red (M+Y) | 46/67/47 | 45/62/39 | 47,0/59,8/37,2 | 45,8/59,1/38,7 | 47/50/29 | 52/53/25 |
| Green ( C+Y) | 49/-66/24 | 47/-60/25 | 49,0/-50,7/23,0 | 48,0/-52,1/24,5 | 46/-37/18 | 53/-42/13 |
| Blue (C+M) | 24/16/-45 | 24/18/-41 | 27,6/17,0/-37,9 | 27,4/12,0/-38,8 | 35/9/-25 | 37/8/-30 |

Примечания:

** Значения цветовых координат могут изменяться, в связи с обновлением базовых документов Fogra.

1) Измерение колориметрических координат производится согласно ISO 13655 со следующими настройками спектрофотометрического прибора: источник освещения D50, угол обзора 2º, геометрия измерения 45/0 (или 0/45), черная подложка, использование фильтров не рекомендуется.

2) Согласно ISO 12647-2:2007, вторичные цвета: красный, зеленый и синий, зависят от таких условий, как последовательность печати, реологические свойства и степень прозрачности красок, тип печатной машины и характеристики запечатываемого материала. Таким образом, соответствие первичных цветов: голубого, пурпурного, желтого в Таблице 1, не является достаточным для соответствия вторичных цветов. Цветовые координаты бинарных цветов носят информационный характер.

Типы бумаг в Таблице 1 соответствуют классификации, принятой на основе Medien Standard Druck 2008, и приведены в Таблице 2.

Разделение по классам основано на анализе таких характеристик бумаг, как свойства поверхностного слоя, цвет, яркость, непрозрачность, белизна и другие. Классификация учитывает номенклатуру бумаг и разброс характеристик, связанный с различием показателей для разных граммажей одного и того же наименования бумаги.

Таблица 2: Классификация бумаг

| Класс бумаг | Наименования бумаг | Описание класса | Базовый стандарт FOGRA (WB) | Описание стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Листовые | Все наименования мелованных листовых бумаг | Бумаги 2-хкратного мелования с высокими оптическими и печатными характеристиками, а также LWC-бумаги с улучшенными характеристиками Lab (в среднем) 94,2/1,1/-4 Яркость (D 650) - свыше 89% Высокий показатель непрозрачности, белизны | FOGRA 39 | Мелованные бумаги Lab 95/0/-2 TVI: 13% CMY, 16% K |
|  | Рулонные | Galerie Silk |  |  |  |
|  |  | Nova Press |  |  |  |
|  |  | Galerie Fine |  |  |  |
|  |  | Finesse |  |  |  |
|  |  | Star |  |  |  |
|  |  | Ideal |  |  |  |
| 2 | Рулонные | Galerie Brite | Бумаги LWC и 1-кратного мелования Lab (в среднем) 93,2/0,6/-1,9 Яркость (D 650) - 79-90% | FOGRA 45 | Мелованные бумаги Lab 92/0/-2 TVI: 16% CMY, 19% K |
|  |  | Ultra |  |  |  |
|  |  | Grafo Cote |  |  |  |
| 3 | Рулонные | Satin H | Бумаги MFC (машинного мелования) Lab (в среднем) 91,7/0,3/0,5 Яркость (D 650) - 68-85% | FOGRA 41 | Бумаги машинного мелования Lab 90,4/0,1/0,5 TVI: 16% CMY, 19% K |
|  |  | Satin B |  |  |  |
|  |  | Satin Silk |  |  |  |
|  |  | Satin Plus |  |  |  |
|  |  | Ultra Mag |  |  |  |
|  |  | Solaris Press |  |  |  |
|  |  | Galerie Lite |  |  |  |
|  |  | Smart SC+ |  |  |  |
| 4 | Рулонные | Max | Суперкаландрированные бумаги SC Lab (в среднем) 91/-0,1/2,6 | FOGRA 40 | Суперкаландрированные бумаги Lab 89,2/0/4,6 TVI: 16% CMY, 19% K |
|  |  | Cat |  |  |  |
|  |  | My Plus |  |  |  |
| 5 | Рулонные | Соликамская | Газетные бумаги SNP Lab (в среднем) 83,0/-0,4/1,8 | FOGRA 42 | Газетные бумаги Lab 85/1/5 TVI: 19% CMY, 22% K |
|  |  | Кондопога |  |  |  |
|  |  | Волга |  |  |  |
|  |  | News |  |  |  |
| 6 | Листовые | Все наименования немелованных листовых бумаг | Офсетные бумаги Lab (в среднем) 94,3/0,9/-5,4 | FOGRA 47 | Офсетные бумаги Lab 95/0/-2 TVI: 19% CMY, 22% K |
|  | Рулонные | ВХИ | Офсетные бумаги Lab (в среднем) 89,4/1,3/-6,6 |  |  |
|  |  | Гознак |  |  |  |
|  |  | Котлас |  |  |  |

Примечания:

- Измерение цветовых координат бумаги, указанных в Таблице 2 , выполняются согласно условиям, описанным в ISO 13655, на белой подложке.

- Допуски на цветовое различие цвета

- Допуски на отклонение цветового различия определяются в соответствии со стандартом ISO 12647-2:2007.

- В случае, если предоставленная заказчиком цветопроба выполнена в соответствии с требованиями, изложенными «Требования к подготовке материалов для печати. Приложение №1….»., печать производится по данной цветопробе с допустимыми отклонениями изложенными ниже. При печати в присутствии Заказчика возможны отклонения от принятых параметров. Если по желанию Заказчика отклонения от принятых параметров превысят максимально допустимые в типографии, типография не несет ответственности за качество тиража в части, зависящей от параметра, по которому допущено превышение.

Процедура подписания чистых листов в случае присутствия представителя Заказчика на печати

В случае если по окончании процесса приладки и выходе на стандартный печатный режим и утвержденные в данном Приложении к Договору требования к качеству контрольного листа представитель Заказчика предъявит требования о внесение корректировок в контрольный лист, что приведет к перерасходу машинного времени и материалов, стороны руководствуются следующими правилами:

1. Заказчик в течение 20 минут с момента получения контрольного листа на утверждение (согласно п. 4.8. Договора), четко излагает свои пожелания и требования мастеру смены.

2. Исполнитель (мастер смены) оценивает возможный перерасход машинного времени и материалов и согласовывает его с диспетчером производственного отдела и отделом логистики (или дежурным зам.директора по производству);

3. Представитель Заказчика подписывает «Акт перерасхода времени и материалов» (далее «Акт перерасхода», Приложение к Требованиям к качеству №1). Подписание представителем Заказчика Акта перерасхода означает согласие Заказчика оплатить по согласованным в Договоре и в соответствующем Дополнительном соглашении расценкам перерасходованное машинное время и материалы (приложение к Договору № ____от _________200 г.).

4. Получив согласие и подпись представителя Заказчика в соответствующей графе Акта перерасхода, мастер смены совместно с технологом дают четкие указания печатнику.

5. После завершения приладки, представитель Заказчика и мастер смены подписывают согласованный контрольный лист (с обязательной расшифровкой подписи), ставят время и дату подписания. Помимо этого мастер смены сохраняет все промежуточные варианты корректировок.

- Значения координат в цветовом пространстве CIE L*а*b для плашек, напечатанных триадными красками на подписанном «В печать» оттиске, согласно ISO 12647-2:2007 – не должны выходить за пределы допусков указанных в Таблице 3:

Таблица 3: Допуски на цветовое различие плашечных цветов

| Допуск на цветовое различие ΔЕ | Краска |
| --- | --- |
|  | Black | Cyan | Magenta | Yellow |
| между подписанным оттиском и стандартными значениями | 5 | 5 | 5 | 5 |
| между тиражным и подписанным оттисками | 4 | 4 | 4 | 5 |

Примечания:

1) Расчет цветового различия ΔЕ осуществляется по формуле Delta E CIE 1976.

2) Цветовые отклонения для красок системы Pantone не должны превышать (Е = 5 (за исключением металлизированных и флуоресцентных красок).

- После подписания листом-эталоном для всего тиража становится подписанный «В печать» оттиск. Основным методом контроля качества печати тиражных оттисков является измерение полей контрольной шкалы на тиражном оттиске и сравнение полученных значений со значениями, полученными при измерении тех же полей на оттиске, подписанном «В печать».

- Тиражные оттиски должны отвечать требованиям к цветовому соответствию: цветовые различия между подписанным «В печать» оттиском и тиражными оттисками (значения ΔE, полученные в результате измерения плашек в контрольных шкалах) не должны выходить за пределы допусков (Таблица 1), которые также приведены в стандарте ISO 12647-2:2007.

- Значение растискивания, полученное при измерении 40% растрового поля контрольной шкалы указаны в Таблице 4:

Таблица 4: Стандартные растискивания в 40% растровом поле

| Тип бумаги | Бумага 1 | Бумага 2,3,4 | Бумага 5,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Black | 16 ± 4% | 19 ± 4% | 22 ± 4% |
| Cyan | 13 ± 4% | 16 ± 4% | 19 ± 4% |
| Magenta | 13 ± 4% | 16 ± 4% | 19 ± 4% |
| Yellow | 13 ± 4% | 16 ± 4% | 19 ± 4% |

Примечания:

1) Денситометрические измерения осуществляются согласно ISO 13656: черная подложка, источник освещения D50, угол обзора 2о, геометрия измерения 0/45 (или 45/0), поляризационный фильтр.

2) Значения, указанные в Таблице 2, относятся к замерам, выполненным с помощью денситометра или колориметра для значений линиатуры растра от 120 до 175 lpi.

Требования к лакированию оттисков

- Тиражные оттиски, покрытые лаком (вводно-дисперсионным, масляным и УФ) не должны содержать царапин, заломов, отслоения лакового слоя, дополнительных включений нарушающих равномерность лакового покрытия.

- Отклонение по точности приводки (совмещения) выборочного УФ лакирования с печатным изображением до 1 мм.

- Допускается наличие следов пальцев рук на продукции, покрытой глянцевым УФ-лаком.

- Продукцию на матовых бумагах и бумагах массой свыше  200г/м2, печатающуюся на листовом участке рекомендуется покрывать водно-дисперсионным лаком для сохранения высокого качества продукции и сокращения срока выполнения работ. В случае отказа от лакировки продукции (особенно обложек) на матовых бумагах и бумагах массой свыше 200г/м2 возможно возникновение дефектов механического характера (царапины, следы от проводящих лент и валов, истирание). Кроме того, сроки прохождения подобных заказов оговариваются сторонами особо.

Таблица 5: Глянец продукции, покрытой лаком

| Бумага / лак | Водный глянцевый | Водный матовый | УФ- глянцевый |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелованная глянцевая | 65% ± 5 | 45% ± 3 | 88% ± 5 |
| Мелованная матовая | 50% ± 3 | 40% ± 3 | 65% ± 5 |

Примечания:

- Данные значения действительны в случае, если покрытие лаком производилось на оборудовании ООО «Аква Арт Принт».

- Все измерения проводятся прибором и по методике, соответствующими ISO 8254-1.

Качество готовой продукции

Издания (брошюры, журналы) скрепленные шитьем проволокой

- Издание должно содержать полный комплект тетрадей и дополнительных элементов с правильным расположением в соответствии с утверждённым макетом и подписной корректурой.

- Верхние кромки листов в сшитом блоке должны располагаться в одной плоскости. Допустимое отклонение – 2 мм.

- Скобы должны располагаться на одинаковом расстоянии от краев блока. Допустимое смещение скоб от линии фальца ± 0,5 мм

- Обрезка блока должна соответствовать утвержденному макету. Предельное отклонение от обрезного формата ±0,5 мм. Предельное отклонение размеров журналов после обрезки с каждой стороны ±0,5 мм. В случае необходимости (отклонение от тех. требований по верстке) возможно изменение обрезного формата ±1 мм. Допускаются малозаметные следы от ножей на обрезе.

- Недопустимы дефекты, приводящие к выпадению элементов блока.

- Допускается усадка обложки в «передке», в «головке», в «хвосте» журнала, обусловленное технологическим процессом изготовления издания.

- Допустимо наличие механических повреждений (царапин) на обложке, обусловленных технологическими особенностями оборудования.

- Допускается наличие следов пальцев рук на продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ лаком или ламинацией.

Издания (брошюры, журналы) скрепленные клеевым бесшвейным способом

- Издание должно содержать полный комплект тетрадей и дополнительных элементов с правильным расположением в соответствии с утверждённым макетом и подписной корректурой.

- Допускается смещение верхнего края отдельных листов от общей плоскости на 1 мм.

- Не допустимы затёки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие потери изображения или текста при раскрывании издания.

- Обрезка блока должна соответствовать утвержденному макету. Предельное отклонение от обрезного формата ±0,5 мм. Предельное отклонение размеров журналов после обрезки с каждой стороны ±0,5 мм. В случае необходимости (отклонение от тех. требований по верстке) возможно изменение обрезного формата ±1 мм. Допускаются малозаметные следы от ножей на обрезе.

- Недопустимы дефекты, приводящие к выпадению элементов блока: раскол блока – дефект, состоящий в разрушении клеевого слоя на корешке, приводящий при раскрывании издания к выпадению листов.

- Допускается усадка обложки в «передке», в «головке», в «хвосте» журнала, обусловленное технологическим процессом изготовления издания.

- Допустимо наличие механических повреждений (царапин) на обложке, обусловленных технологическими особенностями оборудования.

- Допускается наличие следов пальцев рук на продукции, покрытой матовым, глянцевым УФ лаком или ламинацией.

Упаковка изданий

Вид упаковки согласовывается с Заказчиком. Вес пачки с готовой продукцией не должен превышать 7кг (требование по охране труда). Допускаются деформации готовой продукции внутри упаковки, обусловленные техническими возможностями оборудования и особенностями упаковочного материала и упаковываемого продукта.

Общее количество экземпляров готовой продукции, не соответствующей Требованиям к качеству, не должно превышать при тираже до 100000 экз. – 0.5 %, свыше 100000 экз. – 0.2 % от общего тиража.